Neues Konzept von item

Mit ergolean zu neuer Flexibilität für Mensch und Produktion

Schlank und ergonomisch produzieren: Wie das gelingt, belegt item anhand der neuen Tischsäulensätze 4 80x40 H und 4 D40 H. Diese beiden Produkte sind Paradebeispiele für ergolean-Anwendungen. Der Tischsäulensatz kann beispielsweise ohne elektrischen Antrieb stufenlos verstellt werden. Ergonomische Prinzipien werden damit ebenso erfüllt wie die Anforderungen an eine schlanke Produktion. Deren Einsatz spart nicht nur Kosten, sondern erhöht gleichzeitig auch die Flexibilität in der Anwendung. Weitere ergolean-Produkte sind bereits in Planung.

ergolean vereint das Prinzip der Lean Production mit ergonomischen Aspekten. Ein konkretes Anwendungsbeispiel für diesen innovativen Ansatz: der Tischsäulensatz zur stufenlosen Höhenverstellung von item. Dieser besteht aus einer Pumpeinheit und vier Tischsäulen mit der Außengeometrie des Profils 8 80x40 oder D40. In das Profil integriert sind ein Hydraulikzylinder und teleskopierbare Tischbeine aus dem Profilrohr D30. Die maximale statische Last beträgt 2.500 N, die dynamische Last 1.500 N. Mit einer Kurbel verändert der Nutzer die Höhe des Arbeitstisches stufenlos um bis zu 300 mm. Nach der vorgenommenen Einstellung lässt sich die Kurbel platzsparend einklappen. Der Tischsäulensatz wird anschlussfertig geliefert und ist mit weiteren Komponenten des item MB Systembaukastens kombinierbar. Ideal einsetzbar ist der Tischsäulensatz für mobile Arbeitstische und Umgebungen ohne elektrische Stromversorgung. Er ermöglicht Anwendern auch in diesen Arbeitsbereichen eine ergonomische Höhenverstellung und Anpassung an verschiedene Prozesshöhen. Passend dazu bietet item ein umfangreiches Programm mit unzähligen kompatiblen Bauteilen für eine ergonomische und der Lean-Philosophie entsprechende Produktion. Die Ergebnisse: schnellere und effizientere Arbeitsprozesse, eine höhere Produktivität, Kostenersparnis und gesunde Mitarbeiter.

Umfang: 	1.884 Zeichen inklusive Leerzeichen

Stand: 	im März 2018

Bild: 		Der Tischsäulensatz zeigt die Verbindung von Lean Production und Ergonomie

item Industrietechnik GmbH

Die item Industrietechnik GmbH ist weltweiter Marktführer im Bereich Systembaukästen für industrielle Anwendungen und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Seit 1976 entwickelt und vertreibt item Lösungen zum Bau von Maschinen, Betriebseinrichtungen und Anlagen. Das Produktportfolio umfasst mehr als 3.500 hochwertige Komponenten zur Konstruktion von Maschinengestellen, Arbeitsplätzen, Automationslösungen und Lean-Production-Anwendungen. Mit Transportlösungen und Dynamikelementen können alle Arbeitsverfahren von manueller Produktion bis zur automatisierten Fertigung realisiert werden. Die hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an der Weiterentwicklung der innovativen Lösungen für den modernen Maschinenbau und verfügen zudem über eine hohe Beratungskompetenz. item hat ihren Hauptsitz in Solingen. Die Kundennähe in Deutschland wird durch elf Niederlassungen und Stützpunkte gewährleistet. Zur Firmengruppe gehören 100-prozentige Tochterunternehmen in den USA, China, Mexiko, Italien, Polen und der Schweiz.

Unternehmenskontakt

Nicole Hezinger • item Industrietechnik GmbH

Friedenstraße 107–109 • 42699 Solingen

Tel.: +49 212 65 80 5188 • Fax: +49 212 65 80 310

E-Mail: n.hezinger@item24.com • Internet: www.item24.de

Pressekontakt

Rebecca Schmortte • additiv pr GmbH & Co. KG

Pressearbeit für Logistik, Stahl, Industriegüter und IT

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur

Tel.: (+49) 26 02-95 09 92 4 • Fax: (+49) 26 02-95 09 91 7

E-Mail: rs@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de